## Slide 1: Biyokütleden Elde Edilen Biyoyağ Kompozisyonunun Makine Öğrenmesi ile Tahmini ve Model Öngörülü Kontrol Tabanlı Süreç Optimizasyonu Tez İzleme Sunumu - 3
Hazırlayan: Orhun Uzdiyem
Komite: Prof. Dr. Hayati Olgun(Tez danışmanı),
Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk,
Dr. Öğretim Üyesi Özben Kutlu
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü – Enerji Teknolojisi Anabilimdalı
Haziran 20, 2025

## Slide 2: Dönem İçinde Yapılan Çalışmalar

## Slide 3: Piroliz Verisi Toplama
Modak ve arkadaşları (2023) [1]
  karışık pişmiş gıda atığı ile üç farklı piroliz sıcaklığı
  400 °C’de en yüksek ≈ %45 bio-yağ verimi
  500 °C’de aromatik fraksiyon > %60
Bordoloi ve arkadaşları (2016) [2]
  tatlı su mikroalgı Scenedesmus dimorphus biyokütlesi
  500 °C’de tek bir piroliz sıcaklığı
  bio-yağ verimi %39,6
[2]: Bordoloi, N., Narzari, R., Sut, D., Saikia, R., Chutia, R. S., & Kataki, R. Characterization of bio-oil and its sub-fractions from pyrolysis of Scenedesmus dimorphus. Renewable Energy, 98 (2016): 245–253. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.03.081
[1]: Modak, S., Katiyar, P., Yadav, S., Jain, S., Gole, B., & Talukdar, D. Generation and characterization of bio-oil obtained from the slow pyrolysis of cooked food waste at various temperatures. Waste Management, 158 (2023): 23–36. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.01.002

## Slide 4: Piroliz Verisi Toplama
Sukiran ve arkadaşları (2009) [3]
  Yağ palmiyesi (Elaeis guineensis) boş meyve salkımları (EFB)
  500 °C’de tek bir piroliz sıcaklığı
  %42,3’e varan bio-yağ verimi ve 20–21 MJ kg⁻¹ HHV
  FT-IR analizinde fenolik-ketonik zenginlik
[3] Azri Sukiran, M. M., Institusi, P., Baru Bangi, B., Mee Chin, C., & Kartini Abu Bakar, N. Bio-oils from Pyrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunches. American Journal of Applied Sciences, 6(5) (2009): 869–875.

## Slide 5: Piroliz Verisi Toplama
Mullen ve arkadaşları (2010) [4]
  arpa sapı, arpa kabukları ve damıtma işlemi sonucunda elde edilen kurutulmuş küspe ve çözünür bileşenler (DDGS) olmak üzere üç farklı arpa biyokütlesi
  500 °C’lik tek bir hızlı piroliz sıcaklığı
  bio-yağ verimi %42–50 aralığında
Chukwuneke ve arkadaşları (2019) [5]
  Swietenia macrophylla (maun) odun atığı
  450 °C’lik tek bir piroliz sıcaklığı
  maksimum bio-yağ verimi %69,5
[5]: Chukwuneke, J. L., Ewulonu, M. C., Chukwujike, I. C., & Okolie, P. C. Physico-chemical analysis of pyrolyzed bio-oil from Swietenia macrophylla (mahogany) wood. Heliyon, 5(6) (2019): e01790. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01790
[4]: Mullen, C. A., Boateng, A. A., Hicks, K. B., Goldberg, N. M., & Moreau, R. A. Analysis and comparison of bio-oil produced by fast pyrolysis from three barley biomass/byproduct streams. Energy & Fuels, 24(1) (2010): 699–706. https://doi.org/10.1021/ef900912s

## Slide 6: Piroliz Verisi Toplama
Khor, ve arkadaşları (2009) [6]
  yağ palmiyesi boş meyve salkımı lifleri
  tek bir 600 °C’lik yavaş piroliz sıcaklığı
  yalnızca %13 yağ verimine
  yüksek asit sayısı (103 mg KOH g⁻¹) nedeniyle depolama/taşıma korozivitesine vurgu yapılmıştır.
[6]: Khor, K. H., Lim, K. O., & Zainal, Z. A. Characterization of Bio-Oil: A By-Product from Slow Pyrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunches. American Journal of Applied Sciences, 6(9) (2009): 1647–1652.

## Slide 7: BaşlıkPiroliz Verisi Toplama
Sampaio ve arkadaşları(2025) [7]
  kapsamlı derleme çalışması
  14 farklı biyokütle incelenip karşılaştırılmıştır.
  Çalışmada, O/C ve H/C oranları ile kimyasal dağılım (fenoller, ketonlar, asitler, furanslar vb.) ve yüksek ısı değerindeki (HHV) değişimler ortaya konmuştur.
[7] Sampaio, T. Q. S., Lima, S. B., & Pires, C. A. M. Influence of extractives on the composition of bio-oil from biomass pyrolysis – A review. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 186 (2025): 106919. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2024.106919

## Slide 8: Piroliz Verisi Toplama
7 adet yeni çalışmadan toplanan veriler veritabanımıza eklenerek veri sayısı genişletilmiştir.
Yeni eklenen verilerle beraber biyokütle özellikleri, piroliz koşulları ve biyoyağ kompozisyonunun yer aldığı veri adedi toplamda 48’den 70’e çıkarılmıştır.

## Slide 9: Veri Önişleme
Çok fazla sayıda farklı kaynaktan veri toplanmış olduğu için hem biyokütle özelliklerinde hem piroliz koşullarında hem de biyoyağ kompozisyonu değerlerinde çok sayıda eksik bilgi bulunmaktadır.
Önceki denemelerimizde eksik bilgilerin tamamlanması için ortalama değer ile doldurma yaklaşımı denenmişti.
Bu dönem içinde yapılan çalışmada eksik bilgiler ile ilgili farklı yaklaşımlar düşünülmüş ve denenmiştir.
Öncelikle eksik bilgi bulunan her bir değişken için farklı yaklaşım izlenmesi gerektiği düşünülmüştür.

## Slide 10: Veri Önişleme
O/C ve H/C değerleri eksik olan satırlar için bu değerler C, H ve O değerleri kullanılarak hesaplandı
Volatiles, Fixed Carbon ve Lignin değerlerinde eksik olan satırlar için bu değerler KNNImputer yöntemi kullanılarak dolduruldu. Bu değerlerin belirleyici değerleri olarak O/C, H/C, S ve Ash değerleri kullanıldı.
HHV değerlerinde eksik olan satırlar için bu değerler KNNImputer yöntemi kullanılarak dolduruldu. Bu değerlerin belirleyici değerleri olarak O/C, H/C, S, Ash, Holoselülöz ve Lignin değerleri kullanıldı.

## Slide 11: Veri Önişleme
Selülöz ve Hemiselülöz değerlerinde eksik olan satırları için bu değerler KNNImputer yöntemi kullanılarak dolduruldu. Bu değerlerin belirleyici değerleri olarak O/C, H/C, S, Ash ve HHV değerleri kullanıldı. Bu satırlarda Holoselülöz değeri mevcut ise çıkan değerler toplamları Holoselülöz değerini verecek şekilde ölçeklendi.
Holoselülöz değerleri eksik olan satırlar için bu değerler Selülöz ve Hemiselülözdeğerleri kullanılarak hesaplandı.
N değerlerinde eksik olan satırlar ortalam değer ile doldurldu

## Slide 12: Veri Önişleme
Kesikli tepkimelerde bulunan Duration ve sürekli tepkimelerde bulunan ResidenceTime değerleri aynı aralığa (0 ile 1 arası) ölçeklendikten sonra tek bir değişken olarak kullanıldı.
Katalizör özellikleri eksik olan satırlar için bu değerler NULL (tanımsız) olarak işaretlenmiştir.
Biyoyağ kompozisyonu değerlerinde eksik olan satırlar için de bu değerler NULL (tanımsız) olarak işaretlenmiştir.

## Slide 13: Veri Önişleme
Biyoyağ kompozisyonu değerlerinde her çalışmada farklı kimyasallar için NULL değerleri bulunması sonucu veri setinin hazırlanması konusunda iki farklı yaklaşım düşünülmüştür.
  Birleşik veri seti yaklaşımı
  Ayrıştırılmış veri seti yaklaşımı

## Slide 14: Veri Önişleme
Birleşik veri seti yaklaşımı
  Bu yaklaşımda, bütün veriseti bir bütün olarak işlenmiştir.
  Bu sayede her bir kimyasal için makine öğrenmesi modeli eğitilirken bütün veriseti kullanılmıştır.
  Ancak bu yaklaşımda biyoyağ içeriği değerlerinde çok fazla NULL değer bulunması modelin başarısını olumsuz yönte etkileyen bir unsurdur.

## Slide 15: Veri Önişleme
Ayrıştırılmış veri seti yaklaşımı
  Bu yaklaşımda, biyoyağda bulunan her bir kimyasal grubu için ayrı bir veriseti hazırlanmıştır.
  Veriseti, kimyasallara göre ayrıştırılırken o kimyasal için NULL değer bulunan satırlar çıkartılmıştır.
    Bu sayede NULL değerlerden arınmış verisetleri kullanılmıştır.
  Ancak bu yaklaşımda makine öğrenmesi daha az sayıda örnek içeren verisetleriyle yapılmak zorunda kalınmıştır.
    Bu da eğitilen modelin kapsayıcı özelliğini olumsuz etkilemektedir.
  Ayrıca kimyasal grupların birbirlerinden bağımsız eğitilmesi de toplamı 1 değerinden uzak kompozisyon değerleri öngörülmesine neden olabilmektedir.

## Slide 16: Makine Öğrenmesi
Random Forest (Rastgele Karar Ormanı)
XGBoost (eXtreme Gradient Boosting)
LightGBM
CatBoost

## Slide 17: Makine Öğrenmesi
Bütün bu veri ön işleme ve makine öğrenmesi algoritmalarının sonucunda istenen makine öğrenmesi başarısı yakalanamadı.
Bunun sonucunda farklı bir makine öğrenmesi yaklaşımı tasarlamak üzere yeni bir literatür taraması yapıldı.

## Slide 18: Yeni Makine Öğrenmesi Yaklaşımı
Liao ve arkadaşlarının (2025) [8] çalışmasında lignoselülozik biyokütlenin pirolizi sonucu elde edilen odun sirkesinin iki kademeli distilasyonu çıktılarını girdi olarak alıp odun sirkesinin içeriğini tahmin eden bir makine öğrenmesi modeli oluşturulmuş.
  Bu sayede çıkış akımlarındaki çevrim-içi sensör verileri kullanılarak besleme bileşimi gerçek-zamanlı tahmin edilmiş, ≈ %14 enerji tasarrufu sağlanmış ve ürün saflığındaki sapmalar erkenden düzeltilerek proses kararlılığı korunmuştur.
[8]: Leng, E., He, B., Chen, J., Liao, G., Ma, Y., Zhang, F., Liu, S., & E, J. Prediction of three-phased product distribution and bio-oil heating value of biomass fast pyrolysis based on machine learning. Energy, 236 (2025): 121401.

## Slide 19: Yeni Makine Öğrenmesi Yaklaşımı
Bu çalışmadan esinlenilerek yeni bir makine öğrenmesi yaklaşımı tasarlanması düşünüldü
Biyokütleden elde edilen biyoyağın hammadde olarak kullanıldığı bir proses seçilerek Aspen’de modellenecek ve Aspen’in verdiği simülasyon sonuçları makine öğrenmesine girdi olarak verilip biyoyağ içeriğinin makine öğrenmesi öngörüsü hedeflenecektir.
Aspen simülasyonunun veri üretmesi için şimdiye kadar oluşturulmuş veritabanımızdaki biyoyağ kompozisyonu değerleri kullanılacak.

## Slide 20: Yeni Makine Öğrenmesi Yaklaşımı
Enerji ve Isıtma
Ulaştırma Yakıtlarına Yükseltme
Kimyasal Hammadde ve Malzeme
Hidrojen ve Sentez-Gaz Üretimi

## Slide 21: Proses Seçimi
Biyoyağın doğrudan yakılması en basit akış şemasıdır
  tek bir RGibbs veya RStoic reaktörü ve ısı değiştiriciyle dakikalar içinde kurulabilir.
Buhar reformingi, gaz-fazlı tepkimeler ve hazır termodinamik veriler sayesinde uygun bir seçim gibi durmaktadır;
  Bekiroğulları ve Kaya’nın (2020)[9] beş bileşenli modelinde her simülasyon <5 s sürmüştür.
[9]: Bekiroğulları, M., & Kaya, M. Investigation of Hydrogen Production from Bio-Oil Substances Using Aspen Plus. Gazi University Journal of Science, 33(1) (2020): 14–20.

## Slide 22: Proses Seçimi
Hidro-deoksijenasyon çok kademeli reaktör, hidrojen geri devri ve literatür kinetiği gerektirir (Lee ve ark., 2016) [10].
Fenolik reçine üretimi, pseudo-komponent tanımları ve özel UNIQUAC parametreleri nedeniyle daha karmaşıktır (Choi ve ark., 2015) [11].
Biyo-asfalt sentezi için gereken yüksek moleküler kütleli, çok viskoz fazın fiziksel özellik verileri Aspen veritabanında mevcut değildir ve PC-SAFT benzeri özel EOS gerektirir (Zhang ve ark., 2022) [12].
[11]: Choi, G. G., & Oh, S. J. Production of bio-based phenolic resin and activated carbon from bio-oil and biochar derived from fast pyrolysis of palm kernel shells. Bioresource Technology, 178 (2015): 99–107.
[12]: Zhang, S., Chen, T., Xiong, Y., & Dong, Q. A comprehensive review of bio-oil, bio-binder and bio-asphalt materials: Their source, composition, preparation and performance. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 9(2) (2022): 151–166.
[10]: Lee, H., & Kim, Y. M. Recent advances in the catalytic hydrodeoxygenation of bio-oil. Korean Journal of Chemical Engineering, 33(12) (2016): 3299–3315.

## Slide 23: Buhar reforming
Reforming, 650-850 °C, 1-30 bar ve S/C = 2-6 aralığında beşten fazla manipüle edilebilir değişken sunar
endotermik karakteri sayesinde saniyeler ölçeğinde hesaplanarak binlerce senaryoluk dengeli veri setleri üretir.
Singh ve ark. (2024) [13] ile Bekiroğulları ve Kaya’nın (2020) [9] sonuçları, bu yaklaşımın hem enerjisel verim hem de karbon dönüşümü açısından endüstriyel fizibilitesini doğrulamaktadır.
Böylece Aspen-Python entegrasyonu ile gerçeğe yakın dinamik modeller elde edilebilir
  makine-öğrenimi destekli kestirimci control (MLAPC)
[13]: Singh, P. P., & Jaswal, A. Green hydrogen production from biomass – A thermodynamic assessment of the potential of conventional and advanced bio-oil steam reforming processes. International Journal of Hydrogen Energy, 50 (2024): 627–639.

## Slide 24: Buhar reforming
Hidrojen‐zengin sentetik gaz üretim rotaları literatürde öne çıkmaktadır (Bridgwater ve Peacocke, 2000) [14].
Wang ve arkadaşlarının (2013) [15] gösterdiği gibi bu tip “surrogate” yaklaşımı, Aspen Plus v10+ sürümlerinde RYIELD bloğu kullanılarak gerçekçi ürün dağılımlarına yol açar
Ana endotermik tepkimenin (CnHmOk+H₂O⇌nCO+H₂, ΔH° = +206 kJ mol⁻¹) etkin çalışabilmesi için literatür optimumu 850 °C, 20 bar, S/C=3–4 aralığıdır (Luyben, 2016) [16].
[15]: Wang, S., & Jiang, W. Catalytic Steam Reforming of Bio-oil Model Compounds. Energy & Fuels, 27 (2013): 415–423.
[14] Bridgwater, A., & Peacocke, G. Fast Pyrolysis Processes for Biomass. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 4 (2000): 1–73.
[16] Luyben, W. Process Design of Steam-Methane Reformers. Industrial & Engineering Chemistry Research, 55 (2016): 2486–2498.

## Slide 25: Buhar reforming
Aspen Plus üzerinde kurulacak olan akış şemasında
  RYIELD → MIXER → HEATER → RGIBBS/RPLUG → COOLER → RPLUG(HTS) → COOLER → RPLUG(LTS) → FLASH2 → SEP(CO₂) → SEP(PSA) blok sırası kullanılması düşünülmüştür.

## Slide 26: Buhar reforming
Veri kümesi üretimi için Sensitivity aracıyla T (650–850 °C), P (5–30 bar), S/C (2–6) ve bileşim varyasyonları taranması düşünülmüştür.
Planlanan parametrik tarama ile elde edilecek gözlemler, Zhao ve Chen’in (2021) [17] ters haritalama yaklaşımında girdiler (X) = hedef çıkışlar (H₂ akışı, H₂/CO, hidrokarbon/oksijenat slip), çıktılar (Y) = kontrol değişkenleri (T, P, S/C) olarak kullanılacak
Bu ters modelin, gerçek zamanlı Model Predictive Control (MPC) tasarımında set-point jeneratörü olarak görev yapması hedeflenmektedir.
[17]: Zhao, H., Chen, J., Using Machine Learning for Reverse Mapping in Process Control, "Computers & Chemical Engineering", 151(2021):107375-107389

## Slide 27: Fenolik Reçine Sentezi
Pseudokomponent Tanımları
  Ana bileşenler: Phenol, Guaiacol, Catechol, Formaldehit
  Property Method: UNIQUAC (Choi et al. 2015[11] için özel UNIQUAC parametreleri girilecek)

## Slide 28: Fenolik Reçine Sentezi
Akış Şeması
  FRAC: Ham biyoyağdan fenolik fraksiyonların ayrımı (VDISTL veya SPLIT)
  RPLUG (polycondensation reactor)
    Reaksiyon: Phenol + CH₂O → Phenolic oligomers
    Kinetik parametreler: Arrhenius tabanlı, Luyben (2016) ya da deneysel veriler
  SEP: Reaksiyon ürünlerinin gaz, su ve reçine fazlarına ayrılması
Model Parametreleri
  T: 120–200 °C; P: atmosferik
  Reaksiyon zamanı: 1–3 s
  UNIQUAC binary interaction matrisini eklenecek

## Slide 29: Fenolik Reçine Sentezi
Çıktılar
  Ürün verimi (%)
  Ortalama moleküler kütle (Gel Permeation Index)
  Yan ürün (su, gaz) oranı

## Slide 30: Biyo-Asfalt Sentezi
Ağır Fraksiyon Ayrımı ve Asfaltlaştırma
  Pseudokomponent Tanımları
    Ağır fraksiyon (C₁₂₀+ aromatik, alifatik)
    Property Method: PC-SAFT (Zhang et al. 2022[12] için EOS parametreleri)
  Akış Şeması
    VDISTL (vakumlu distilasyon): Ham biyoyağı 200–350 °C’ye ayırarak ağır yağ (bio-tar) fraksiyonu toplanacak
    RPLUG veya Reactive Separator
    HEATER/Cooler: Proses ısı kontrolü

## Slide 31: Biyo-Asfalt Sentezi
Model Parametreleri
  Tdist: 200–350 °C; P: 10–50 mbar
  Viskozite ve yoğunluk verileri için PC-SAFT EOS’unda ayrı parametre grupları girilecek
  Yüzde kütle dağılımı (lean/heavy) sabit katsayılar
Çıktılar
  Ağır fraksiyon verimi (%)
  Viskozite (cP) ve yoğunluk (kg/m³) hesapları
  Energy duty (kW)

## Slide 32
Vaktiniz
ve ilginiz
için
teşekkürler
…
Orhun Uzdiyem
orhun.uzdiyem@gmail.com