## Slide 1: Biyokütle Piroliz Ürünlerinin Karakterizasyonunda Sentetik Veri ile Zenginleştirilmiş Derin Öğrenme Modeli
Hazırlayan: Orhun Uzdiyem
Moderatör: Dr. Öğr. Üy. Özben Kutlu
Ege Üniversitesi
Güneş Enerjisi Enstitüsü – Enerji Teknolojisi Anabilimdalı
Haziran 15, 2026

## Slide 2: İçerik
Makine Öğrenmesi ile Regresyon
Örnek Çalışma: Biyokömürleştirme
  Deney verisi
  Python kodları
    Neural network
    Random forest
    Diğer yöntemler
  Sonuçlar ve Değerlendirme
Optimizasyon Yöntemleri

## Slide 3: Çalışmanın amacı
Biyoktüleden elde edilen (piroliz) biyoyağın değerlendirildiği proses parametrelerinin belirlenmesine yardımcı olacak bir model öngörülü kontrol (MÖK) senaryosu geliştirmektir.
Biyoyağın işlenmesi sonucu oluşan ürünün özelliklerin bakarak, girişte kullanılan biyoyağın içeriğini tahmin edebilen bir yapayzeka modeli
Piroliz biyoyağı – proses koşulları – son ürün verisi
  Simülasyon
Piroliz biyoyağı verisi
  Literatür

## Slide 4: Piroliz Verisi Toplama ve Önişleme
14 adet çalışmadan 70 set deney verisi
  Biyokütle özellikleri ve proses koşulları
  Biyoyağ kompozisyonu

## Slide 6: Yeni Makine Öğrenmesi Yaklaşımı
Liao ve arkadaşlarının (2025) [1] çalışmasında lignoselülozik biyokütlenin pirolizi sonucu elde edilen odun sirkesinin iki kademeli distilasyonu çıktılarını girdi olarak alıp odun sirkesinin içeriğini tahmin eden bir makine öğrenmesi modeli oluşturulmuş.
  Bu sayede çıkış akımlarındaki çevrim-içi sensör verileri kullanılarak besleme bileşimi gerçek-zamanlı tahmin edilmiş, ≈ %14 enerji tasarrufu sağlanmış ve ürün saflığındaki sapmalar erkenden düzeltilerek proses kararlılığı korunmuştur.
[1]: Leng, E., He, B., Chen, J., Liao, G., Ma, Y., Zhang, F., Liu, S., & E, J. Prediction of three-phased product distribution and bio-oil heating value of biomass fast pyrolysis based on machine learning. Energy, 236 (2025): 121401.

## Slide 7: Buhar reforming
Veri kümesi üretimi için T (650–850 °C), P (5–30 bar), S/C (2–6) ve bileşim varyasyonları taranması düşünülmüştür.
  Girdi (X)
    Biyoyağ kompozisyonu
    kontrol değişkenleri (T, P, S/C)
  Çıktılar (Y) = singaz kompozisyonu
  Bu ters modelin, gerçek zamanlı Model Predictive Control (MPC) tasarımında set-point jeneratörü olarak görev yapması hedeflenmektedir.

## Slide 8: Ters makine öğrenmesi
Biyokütle pirolizi ile elde edilen biyo-yağın buhar reforming işleminden çıkan sıngaz kompozisyonuna bakarak, girişte kullanılan biyo-yağ kompozisyonunu tahmini
  Bu amaçla tersten çalışan bir tahmin modeli geliştirildi
  Piroliz biyoyağı karakterizasyonu ve singaz tahminleme modeli yandaki figür'de gösterilmiştir.

## Slide 9: Ters makine öğrenmesi
Biyo-yağ buhar reforming tesislerinde, reaktörden çıkan sıngaz kompozisyonunu ölçmek oldukça kolay ve hızlıdır
  Biyo-yağın detaylı kimyasal kompozisyonunu belirlemek çok daha zor ve zaman alıcıdır
  Eğer singaz kompozisyonuna bakarak biyo-yağ kompozisyonunu tahmin edebilirsek hem hammadde kalite kontrolü yapılabilir hem de gerçek zamanlı olarak tesiste hangi tür biyo-yağın kullanıldığını izlenebilir
  Ayrıca, belirli bir biyo-yağ karışımında hedef hidrojen üretimi için hangi proses parametrelerinin gerektiği optimize edilebilir.

## Slide 10: Cantera
NASA tarafından geliştirilen termodinamik veri tabanlarını kullanarak Gibbs serbest enerjisi minimizasyonu yöntemiyle kimyasal denge hesaplamaları yapar
  Kimyasal denge, sistemin Gibbs serbest enerjisinin minimum noktasına ulaştığı durumdur. Matematiksel olarak:
    Minimize: G = Σ(nᵢ × μᵢ)

## Slide 11: Cantera
Sistemdeki her kimyasal tür için kimyasal potansiyeli (μᵢ) hesaplanır.
Ardından element korunumu kısıtları (sisteme giren C, H, O atom miktarları = çıkan miktarlar) ve pozitif mol sayısı kısıtları altında, Gibbs serbest enerjisini minimize eden kompozisyonu bulur.
Bu optimizasyon problemi doğrusal olmayan kısıtlı bir problemdir ve Cantera bunu çözmek için Newton-Raphson gibi nümerik metodlar kullanır.

## Slide 12: Cantera
1. Başlangıç tahmini: Sistem için ilk kompozisyon değerleri belirlenir
2. Jacobian matrisi hesaplaması: Her iterasyonda, Gibbs enerjisinin kompozisyona göre kısmi türevleri (Jacobian matrisi) hesaplanır
3. Doğrusal denklem sistemi çözümü: Newton-Raphson yöntemi, her adımda doğrusallaştırılmış bir denklem sistemi çözerek kompozisyon düzeltmelerini (Δnᵢ) bulur:
  - J × Δn = -∇G
  - Burada J Jacobian matrisi, ∇G Gibbs enerjisinin gradyanıdır
4. Yakınsama kontrolü: Düzeltmeler belirli bir tolerans değerinin (örneğin 10⁻⁸) altına düşene kadar iterasyonlar devam eder
5. Kısıt uygulama: Her iterasyonda element korunumu (atom dengesi) ve pozitif mol sayısı kısıtları Lagrange çarpanları yöntemiyle uygulanır

## Slide 13: Cantera

## Slide 14: Ana kontrolcü kod (generate_data_cantera.py)
Bu script tüm iş akışını yönetir:
  Simülasyon matrisini yükler (1350 senaryo)
  Her senaryo için ‘run_single_simulation’ fonksiyonunu çağırır
  Denge, WGS ve ayırma süreçlerini sırayla yürütür
  Sonuçları doğrular ve SQL veritabanına yazar

## Slide 15: Denge hesaplayıcı (cantera_equilibrium.py)
Gibbs serbest enerji minimizasyonu kullanarak kimyasal dengeyi hesaplar
  GRI-Mech 3.0 mekanizmasını kullanır
  Newton-Raphson yöntemi ile Gibbs enerjisini minimize eder
  Entalpi, entropi ve yoğunluk gibi özellikleri döndürür

## Slide 16: Veri yükleme (data_loader.py)
Veritabanından simülasyon sonuçlarını çeker ve temizler
  Girişler: Proses koşulları + Singaz kompozisyonu
  Hedefler: 6 adet biyo-yağ bileşeni yüzdesi
  Eksik verileri temizler ve kompozisyon toplamlarını doğrular

## Slide 17: Veri ön işleme ve bölme
Veri bölme stratejisi:
  Toplam 1350 örnek şu şekilde bölünmüştür:
    Eğitim (%70): 944 örnek
    Doğrulama (%15): 203 örnek
    Test (%15): 203 örnek

## Slide 18: Random forest modeli
Temel (baseline) model olarak Random Forest Regressor kullanışmıştır
  Hiperparametreler:
    100 ağaç (n_estimators)
    Maksimum derinlik: 20
    Min sample split: 5

## Slide 19: XGBoost modeli
Gradient Boosting algoritması ile daha güçlü bir baseline hedeflenmiştir
  Özellikler:
    Early stopping ile overfitting önleme
    Düşük öğrenme oranı (0.05)
    %80 alt örnekleme (subsample)

## Slide 20: Derin öğrenme mimarisi (MLP)

## Slide 21: Derin öğrenme mimarisi (MLP)
Çok katmanlı algılayıcı (MLP) mimarisi
  Giriş (8): proses + singaz
  Gizli 1 (128): ReLU + BN +Dropout(0.3)
  Gizli 2 (64): ReLU + BN +Dropout(0.2)
  Gizli 3 (32): ReLU + Dropout(0.1)
  Çıkış (6): Biyo-yağ bileşenleri

## Slide 22: MLP eğitimi ve değerlendirme
Eğitim sürecinde stabilite için Callbacks kullanılmıştır
  Early stopping: 30 epoch sabır
  ReduceLROnPlateau: öğrenme oranını dinamik azaltma
  Normalizasyon: StandardScaler (z-score) kullanılmıştır

## Slide 23: Kullanım örneği
Eğitilmiş modelin (‘mlp_standard.h5’) yeni bir veri noktası üzerinde tahmin yapmak için kullanımı

## Slide 24: Kullanılan kütüphaneler
Temel kütüphaneler
  pandas 1.5.0
  numpy 1.23.0
  scikit-learn 1.2.0
ML & DL
  tensorflow 2.12.0
  keras 2.12.0
  xgboost 1.7.0
Özel araçlar
  cantera 2.6.0 (simülasyon)
  pyodbc (veritabanı)
  matplotlib/seaborn

## Slide 25: Klasik makine öğrenmesi
Linear regresyon
Rastgele karar ormanları
XGBoost

## Slide 26: Derin öğrenme

## Slide 27: Sonuçlar

## Slide 28: Sonuçlar

## Slide 29: Özet akış

## Slide 30: Özet akış

## Slide 31
Vaktiniz
ve ilginiz
için
teşekkürler
…
Orhun Uzdiyem
orhun.uzdiyem@gmail.com