## Slide 1: Biyokütleden Elde Edilen Biyoyağ Kompozisyonunun Makine Öğrenmesi ile Tahmini ve Model Öngörülü Kontrol Tabanlı Süreç Optimizasyonu Tez İzleme Sunumu - 5
Hazırlayan: Orhun Uzdiyem
Komite: Dr. Öğr. Üy. Özben Kutlu(Tez danışmanı)
Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk
Doç. Dr. Hasan Sarptaş
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü – Enerji Teknolojisi Anabilimdalı
Haziran 15, 2025

## Slide 2: Çalışmanın Genel Çerçevesi
Biyoyağ kompozisyonu biyokütle türüne ve piroliz koşullarına bağlı olarak değişmektedir
Bu değişkenlik proses tasarımını ve kontrolünü zorlaştırmaktadır
Biyoyağ karakterizasyonu deneysel olarak zaman alıcı ve maliyetlidir
Singaz kompozisyonu proses sırasında daha hızlı izlenebilir
Bu çalışmada singazdan biyoyağ kompozisyonuna giden ters tahmin yaklaşımı kullanılmıştır

## Slide 3: Önceki Dönemlerde Yapılan Çalışmalar
Literatürden biyokütle, piroliz koşulları ve biyoyağ kompozisyon verileri toplandı
  SQL Server tabanlı veri yapısı oluşturuldu
Biyoyağ buhar reforming prosesi Cantera ile simüle edildi
30 biyoyağ kompozisyonu ve farklı proses koşullarından veri seti oluşturuldu
  Girdi değişkenleri: T, P, S/C, H2, CO, CO2, CH4, H2O
  Çıktı değişkenleri: aromatikler, asitler, alkoller, furanlar, fenoller, aldehit-ketonlar
  Standart MLP modeli en başarılı model olarak belirlendi
  Ortalama test R2 = 0.863 ve MAE = %4.03 elde edildi

## Slide 4: Bu dönem yapılan çalışma
Önceki dönemde geliştirilen ters MLP modeli bu dönemin temelini oluşturdu
Model, soft-sensor bileşeni olarak ele alındı
Amaç, singaz kompozisyonundan biyoyağ bileşimini hesaplamalı olarak tahmin etmekti
Bu tahminin optimizasyon ve MÖK-benzeri karar verme yapısına aktarılması hedeflendi
T, P ve S/C karar değişkenleri olarak seçildi

## Slide 5: Bu dönem yapılan çalışma
Ters ML modeli için tahmin arayüzü oluşturuldu
İleri vekil model geliştirildi
H2/CO hedefli optimizasyon problemi tanımlandı
Statik optimizasyon case-study çalışmaları yürütüldü
MÖK-benzeri kapalı çevrim senaryo oluşturuldu
Bozucu etki altında sistem davranışı incelendi

## Slide 6: Ters ML Modelinin Soft-Sensor Olarak Kullanılması
Soft-sensor, doğrudan ölçülmesi zor bir değişkenin ölçülebilir değişkenlerden tahmin edilmesidir
Bu çalışmada tahmin edilen değişken biyoyağ kompozisyonudur
Model girdileri proses koşulları ve singaz kompozisyonudur
Model çıktısı altı bileşenli biyoyağ kompozisyonudur
Tahmin edilen kompozisyon optimizasyon bloğuna aktarılmaktadır

## Slide 7: Soft-Sensor Giriş ve Çıkışları
Proses koşulları: reformer sıcaklığı, basınç, buhar/karbon oranı
Singaz bileşenleri: H2, CO, CO2, CH4, H2O
Tahmin edilen biyoyağ bileşenleri: aromatikler, asitler, alkoller
Tahmin edilen biyoyağ bileşenleri: furanlar, fenoller, aldehit-ketonlar
Model çıktıları fiziksel anlamlılık için sınırlandırılıp normalize edilmektedir

## Slide 8: İleri Vekil Modelin Geliştirilmesi
Optimizasyon için aday proses koşullarının hızlı değerlendirilmesi gereklidir
Her aday koşulda Cantera simülasyonu çalıştırmak pratik değildir
Bu nedenle ileri vekil model geliştirilmiştir
Girdi: biyoyağ kompozisyonu, T, P, S/C
Çıktı: H2, CO, CO2, CH4, H2O ve H2/CO oranı

## Slide 9: İleri Vekil Model Performansı
Model Cantera tabanlı temiz veri seti üzerinde eğitildi
Çok çıkışlı regresyon yaklaşımı kullanıldı
  scikit-learn ExtraTreesRegressor
Ortalama R2 = 0.996
Ortalama RMSE = 0.268
Ortalama MAE = 0.125
Bu sonuç Cantera simülasyon veri uzayının yüksek doğrulukla temsil edildiğini göstermektedir

## Slide 10: Optimizasyon Problemi
Amaç, verilen biyoyağ kompozisyonu için reformer çalışma koşullarını (T, P, S/C) öyle belirlemektir ki H2/CO oranı hedefe yaklaşırken aynı anda H2 verimi, metan kayması, CO₂, enerji maliyeti ve koklaşma riski arasında en iyi denge kurulsun.
Karar değişkenleri: T, P ve S/C
Sıcaklık aralığı: 650-850 °C
Basınç aralığı: 5-30 bar
S/C aralığı: 2-6

## Slide 11: Statik Optimizasyon Senaryoları
Üç farklı biyoyağ tipi incelendi
Aromatik bakımından zengin biyoyağ
Asit bakımından zengin biyoyağ
Dengeli kompozisyona sahip biyoyağ
Hedef H2/CO değeri: 2.0

## Slide 12: Statik Optimizasyon Sonuçları
Optimizasyon sonrası H2/CO oranları yaklaşık 2.67–3.17 aralığına düşmüştür.
  Çok-amaçlı optimizasyon, H2/CO'yu hedefe (2.5) tam oturtmak yerine, oran doğruluğundan enerji ve koklaşma lehine taviz vererek hedeften bir miktar uzakta dengelemiştir.
Optimum noktalar
  Optimizasyon T = 850 °C üst sınırını artık seçmemiş, sıcaklığı çoğunlukla 775 °C (kimi durumda 800 °C) iç değerine çekmiştir.
  Basınç tüm durumlarda 5 bar alt sınırına gitmiştir.
  S/C tüm durumlarda 2 alt sınırına gitmiştir.

## Slide 13: MÖK-Benzeri Kapalı Çevrim Senaryo
Statik optimizasyon sonrası zaman adımlı kapalı çevrim senaryo oluşturuldu
Her adımda singaz kompozisyonu ölçüm/simülasyon bilgisi olarak alındı
Soft-sensor ile biyoyağ kompozisyonu tahmin edildi
İleri vekil model ile aday T, P ve S/C değerleri değerlendirildi
Bir sonraki adım için uygun kontrol hareketi seçildi

## Slide 14: MÖK Senaryosunda Başlangıç Koşulları
Başlangıç biyoyağ tipi: dengeli kompozisyon
Başlangıç BiooilID: 60
Başlangıç sıcaklığı: 850 °C
Başlangıç basıncı: 5 bar
Başlangıç S/C oranı: 2
Simülasyon süresi: 10 zaman adımı
Bozucu etki: 5. zaman adımı

## Slide 15: Bozucu Etki Senaryosu
Beşinci zaman adımında biyoyağ kompozisyonu değiştirilmiştir
Asit içeriği artırılmıştır
Aromatik ve fenolik bileşenler azaltılmıştır
Amaç, kompozisyon değişimine karşı sistem davranışını gözlemlemektir

## Slide 16: Genel Akış
for each scenario in [static_cases, mpc_case]:
  yükle ölçüm/proses verisi
  biooil_est = reverse_ml.predict(T,P,S/C,H2,CO,CO2,CH4,H2O)
  x = filter_and_normalize(biooil_est)
  çöz = solve_optimization(x, T,P,S/C bounds)
  kaydet(çöz, metrikler, senaryo)

## Slide 17: Ters ML Soft-Sensor Bloğu
def reverse_predict(T,P,S/C,H2,CO,CO2,CH4,H2O):
  x <- vectorize(y_proc, order=feature_order)
  y_est <- model_rev.predict(x)
  return clip_components(y_est, biooil_lower, biooil_upper)
biooil_est <- reverse_predict(...)

## Slide 18: Fiziksel Filtre + Normalizasyon
biooil_est = clip(biooil_est, min=0, max=100) # kütle yüzdesi sınırı
biooil_sum = sum(biooil_hat)
biooil_est = biooil_est / biooil_sum * 100 # kütle dengesi düzeltmesi
biooil_norm = (biooil_est - mu) / sigma # optimizasyon girdisi ölçekleme

## Slide 19: İleri Vekil Model
def forward_surrogate(u_T,u_P,u_SC,biooil_norm):
  x_adv <- concat(u_T,u_P,u_SC,biooil_norm)
  y_sim <- model_adv.predict(x_adv)
  return dict(H2=y_sim[0], CO=y_sim[1], CO2=y_sim[2], CH4=y_sim[3], H2O=y_sim[4], H2CO=y_sim[5])
y_est = forward_surrogate(...)

## Slide 20: Optimizasyon ve Çözücü
J = 4.0·(H2/CO sapma)² + 3.0·(H2 açığı) + 2.0·(CH4) + 1.0·(CO2) + 1.5·(enerji) + 1.5·(koklaşma riski)
konstraints: 650<=T<=850, 5<=P<=30, 2<=S/C<=6
u_opt = scipy.optimize.minimize(J(T,P,S/C), method="SLSQP", bounds=konstraints)
u* = u_opt.x ; save(u*, J(u*))

## Slide 21: Statik Case-Study Akışı
for each biooil_id in [66,70,60]:
  for target in [2.0,2.5]:
    biooil0 = dataset[biooil_id]
    biooil_n = normalize(biooil0)
    result_static <- optimize(biooil_n, target)
    raporla(result_static, T,P,S/C,H2CO,ceza)
Notes: - 66: aromatikçe zengin biyoyağ örneği.
- 70: asitçe zengin biyoyağ örneği.
- 60: daha dengeli kompozisyona sahip biyoyağ örneği.

## Slide 22: Kapalı Çevrim + Bozucu Etki
state <- init_case(biooil_balanced, u_init=[750,15,4])
for k in 1..10:
  y_meas <- propagate_gas(state) or use_sim_sample(k)
  if k==5: y_meas <- apply_disturbance(y_meas) # bozucu etki
  biooil_est <- reverse_predict(y_meas)
  u_k <- optimize( filter_and_normalize(biooil_est), target=2.5 )
  state <- apply_control(state,u_k); log(k,u_k,y_meas,y_target)

## Slide 23: Kapalı Çevrim Senaryo Sonuçları
Başlangıç H2/CO oranı 5.907 olarak hesaplanmıştır
İlk kontrol hareketinden sonra H2/CO oranı yaklaşık 2.65 seviyesine düşmüştür
  T = 850 °C, P = 5 bar, S/C = 2
Bozucu etki sonrası H2/CO oranı yaklaşık 2.67 seviyesine yerleşmiştir
Sistem H2/CO oranını başlangıçtaki yüksek değerden hedef bölgeye yakın aralığa çekmiştir

## Slide 24: Dönem İçi Ana Sonuçlar
Ters ML modeli soft-sensor olarak kullanılabilir hale getirildi
İleri vekil model ile Cantera veri uzayı hızlı temsil edildi
H2/CO hedefli statik optimizasyon çalıştırıldı
Kapalı çevrim senaryo kuruldu
Bozucu etki altında sistem davranışı incelendi
Çalışma tahmin, optimizasyon ve karar verme bileşenlerini aynı iş akışında birleştirdi

## Slide 25
Vaktiniz
ve ilginiz
için
teşekkürler
…
Orhun Uzdiyem
orhun.uzdiyem@gmail.com