## Slide 1: Biyokütleden Elde Edilen Biyoyağ Kompozisyonunun Makine Öğrenmesi ile Tahmini ve Model Öngörülü Kontrol Tabanlı Süreç Optimizasyonu Tez İzleme Sunumu - 4
Hazırlayan: Orhun Uzdiyem
Komite: Dr. Öğr. Üy. Özben Kutlu(Tez danışmanı),
Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk,
Dr. Öğr. Üy. Hasan Sarptaş
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü – Enerji Teknolojisi Anabilimdalı
Aralık 26, 2025

## Slide 2: Tezin amacı
Biyoktüleden elde edilen (piroliz) biyoyağın değerlendirildiği proses parametrelerinin belirlenmesine yardımcı olacak bir model öngörülü kontrol (MÖK) senaryosu geliştirmektir.
Biyoyağın işlenmesi sonucu oluşan ürünün özelliklerin bakarak, girişte kullanılan biyoyağın içeriğini tahmin edebilen bir yapayzeka modeli
Piroliz biyoyağı – proses koşulları – son ürün verisi
  Simülasyon
Piroliz biyoyağı verisi
  Literatür

## Slide 3: Önceki Dönemlerde Yapılan Çalışmalar

## Slide 4: Piroliz Verisi Toplama ve Önişleme
14 adet çalışmadan 70 set deney verisi
  Biyokütle özellikleri ve proses koşulları
  Biyoyağ kompozisyonu
Veri önişleme
  Eksik değer doldurma
    KNN Imputer
    Ortalama değer
  Veri ölçekleme

## Slide 5: Piroliz Verisi
Birleşik veriseti
  Bu yaklaşımda, bütün veriseti bir bütün olarak işlenmiştir.
Ayrıştırılmış veriseti
  Bu yaklaşımda, biyoyağda bulunan her bir kimyasal grubu için ayrı bir veriseti hazırlanmıştır.
  Veriseti, kimyasallara göre ayrıştırılırken o kimyasal için NULL değer bulunan satırlar çıkartılmıştır.
  Bu sayede NULL değerlerden arınmış verisetleri kullanılmıştır.

## Slide 6: Makine öğrenmesi
Destek vektör regresyonu (SVR)
Çok değişkenli uyarlamalı regresyon spline’ları (MARS)
Rastegele karar ormanları (RF)
Gradyan Artırmalı Ağaçlar (GTB)
Yapay sinir ağları (ANN)
XGBoost (eXtreme Gradient Boosting)
LightGBM
CatBoost

## Slide 7: Yeni Makine Öğrenmesi Yaklaşımı
Liao ve arkadaşlarının (2025) [1] çalışmasında lignoselülozik biyokütlenin pirolizi sonucu elde edilen odun sirkesinin iki kademeli distilasyonu çıktılarını girdi olarak alıp odun sirkesinin içeriğini tahmin eden bir makine öğrenmesi modeli oluşturulmuş.
  Bu sayede çıkış akımlarındaki çevrim-içi sensör verileri kullanılarak besleme bileşimi gerçek-zamanlı tahmin edilmiş, ≈ %14 enerji tasarrufu sağlanmış ve ürün saflığındaki sapmalar erkenden düzeltilerek proses kararlılığı korunmuştur.
[1]: Leng, E., He, B., Chen, J., Liao, G., Ma, Y., Zhang, F., Liu, S., & E, J. Prediction of three-phased product distribution and bio-oil heating value of biomass fast pyrolysis based on machine learning. Energy, 236 (2025): 121401.

## Slide 8: Proses Seçimi
Biyoyağın doğrudan yakılması
Buhar reforming
Hidro-deoksijenasyon
Fenolik reçine üretimi
Biyo-asfalt sentezi

## Slide 9: Dönem İçinde Yapılan Çalışmalar

## Slide 10: Buhar reforming
Veri kümesi üretimi için T (650–850 °C), P (5–30 bar), S/C (2–6) ve bileşim varyasyonları taranması düşünülmüştür.
  Girdi (X)
    Biyoyağ kompozisyonu
    kontrol değişkenleri (T, P, S/C)
  Çıktılar (Y) = singaz kompozisyonu
  Bu ters modelin, gerçek zamanlı Model Predictive Control (MPC) tasarımında set-point jeneratörü olarak görev yapması hedeflenmektedir.

## Slide 11: Yeni yaklaşım
Biyokütle pirolizi ile elde edilen biyo-yağın buhar reforming işleminden çıkan sıngaz kompozisyonuna bakarak, girişte kullanılan biyo-yağ kompozisyonunu tahmini
  Bu amaçla tersten çalışan bir tahmin modeli geliştirildi
  Piroliz biyoyağı karakterizasyonu ve singaz tahminleme modeli yandaki figür'de gösterilmiştir.

## Slide 12: Ters makine öğrenmesi
Biyo-yağ buhar reforming tesislerinde, reaktörden çıkan sıngaz kompozisyonunu ölçmek oldukça kolay ve hızlıdır
  Biyo-yağın detaylı kimyasal kompozisyonunu belirlemek çok daha zor ve zaman alıcıdır
  Eğer singaz kompozisyonuna bakarak biyo-yağ kompozisyonunu tahmin edebilirsek hem hammadde kalite kontrolü yapılabilir hem de gerçek zamanlı olarak tesiste hangi tür biyo-yağın kullanıldığını izlenebilir
  Ayrıca, belirli bir biyo-yağ karışımında hedef hidrojen üretimi için hangi proses parametrelerinin gerektiği optimize edilebilir.

## Slide 13: Cantera
NASA tarafından geliştirilen termodinamik veri tabanlarını kullanarak Gibbs serbest enerjisi minimizasyonu yöntemiyle kimyasal denge hesaplamaları yapar
  Kimyasal denge, sistemin Gibbs serbest enerjisinin minimum noktasına ulaştığı durumdur. Matematiksel olarak:
    Minimize: G = Σ(nᵢ × μᵢ)

## Slide 14: Cantera
Sistemdeki her kimyasal tür için kimyasal potansiyeli (μᵢ) hesaplanır.
Ardından element korunumu kısıtları (sisteme giren C, H, O atom miktarları = çıkan miktarlar) ve pozitif mol sayısı kısıtları altında, Gibbs serbest enerjisini minimize eden kompozisyonu bulur.
Bu optimizasyon problemi doğrusal olmayan kısıtlı bir problemdir ve Cantera bunu çözmek için Newton-Raphson gibi nümerik metodlar kullanır.

## Slide 15: Cantera
1. Başlangıç tahmini: Sistem için ilk kompozisyon değerleri belirlenir
2. Jacobian matrisi hesaplaması: Her iterasyonda, Gibbs enerjisinin kompozisyona göre kısmi türevleri (Jacobian matrisi) hesaplanır
3. Doğrusal denklem sistemi çözümü: Newton-Raphson yöntemi, her adımda doğrusallaştırılmış bir denklem sistemi çözerek kompozisyon düzeltmelerini (Δnᵢ) bulur:
  - J × Δn = -∇G
  - Burada J Jacobian matrisi, ∇G Gibbs enerjisinin gradyanıdır
4. Yakınsama kontrolü: Düzeltmeler belirli bir tolerans değerinin (örneğin 10⁻⁸) altına düşene kadar iterasyonlar devam eder
5. Kısıt uygulama: Her iterasyonda element korunumu (atom dengesi) ve pozitif mol sayısı kısıtları Lagrange çarpanları yöntemiyle uygulanır

## Slide 16: Cantera

## Slide 17: Ana kontrolcü kod (generate_data_cantera.py)
Bu script tüm iş akışını yönetir:
  Simülasyon matrisini yükler (1350 senaryo)
  Her senaryo için ‘run_single_simulation’ fonksiyonunu çağırır
  Denge, WGS ve ayırma süreçlerini sırayla yürütür
  Sonuçları doğrular ve SQL veritabanına yazar

## Slide 18: Denge hesaplayıcı (cantera_equilibrium.py)
Gibbs serbest enerji minimizasyonu kullanarak kimyasal dengeyi hesaplar
  GRI-Mech 3.0 mekanizmasını kullanır
  Newton-Raphson yöntemi ile Gibbs enerjisini minimize eder
  Entalpi, entropi ve yoğunluk gibi özellikleri döndürür

## Slide 19: Veri yükleme (data_loader.py)
Veritabanından simülasyon sonuçlarını çeker ve temizler
  Girişler: Proses koşulları + Singaz kompozisyonu
  Hedefler: 6 adet biyo-yağ bileşeni yüzdesi
  Eksik verileri temizler ve kompozisyon toplamlarını doğrular

## Slide 20: Veri ön işleme ve bölme
Veri bölme stratejisi:
  Toplam 1350 örnek şu şekilde bölünmüştür:
    Eğitim (%70): 944 örnek
    Doğrulama (%15): 203 örnek
    Test (%15): 203 örnek

## Slide 21: Random forest modeli
Temel (baseline) model olarak Random Forest Regressor kullanışmıştır
  Hiperparametreler:
    100 ağaç (n_estimators)
    Maksimum derinlik: 20
    Min sample split: 5

## Slide 22: XGBoost modeli
Gradient Boosting algoritması ile daha güçlü bir baseline hedeflenmiştir
  Özellikler:
    Early stopping ile overfitting önleme
    Düşük öğrenme oranı (0.05)
    %80 alt örnekleme (subsample)

## Slide 23: Derin öğrenme mimarisi (MLP)

## Slide 24: Derin öğrenme mimarisi (MLP)
Çok katmanlı algılayıcı (MLP) mimarisi
  Giriş (8): proses + singaz
  Gizli 1 (128): ReLU + BN +Dropout(0.3)
  Gizli 2 (64): ReLU + BN +Dropout(0.2)
  Gizli 3 (32): ReLU + Dropout(0.1)
  Çıkış (6): Biyo-yağ bileşenleri

## Slide 25: MLP eğitimi ve değerlendirme
Eğitim sürecinde stabilite için Callbacks kullanılmıştır
  Early stopping: 30 epoch sabır
  ReduceLROnPlateau: öğrenme oranını dinamik azaltma
  Normalizasyon: StandardScaler (z-score) kullanılmıştır

## Slide 26: Kullanım örneği
Eğitilmiş modelin (‘mlp_standard.h5’) yeni bir veri noktası üzerinde tahmin yapmak için kullanımı

## Slide 27: Kullanılan kütüphaneler
Temel kütüphaneler
  pandas 1.5.0
  numpy 1.23.0
  scikit-learn 1.2.0
ML & DL
  tensorflow 2.12.0
  keras 2.12.0
  xgboost 1.7.0
Özel araçlar
  cantera 2.6.0 (simülasyon)
  pyodbc (veritabanı)
  matplotlib/seaborn

## Slide 28: Klasik makine öğrenmesi
Linear regresyon
Rastgele karar ormanları
XGBoost

## Slide 29: Derin öğrenme

## Slide 30: Kollektik öğrenme
Basit ortalama ensemble,
  Random Forest + XGBoost + standart MLP'nin tahminlerinin eşit ağırlıkla ortalaması:
  Genel ortalama R² = 0.746, ortalama RMSE = %7.69, ortalama MAE = %5.16.
Ağırlıklı ortalama ensemble,
  standart MLP'ye %50 ağırlık, XGBoost'a %25, Random Forest'a %25:
  Genel ortalama R² = 0.797, ortalama RMSE = %6.94, ortalama MAE = %4.75. Bu ensemble yöntemlerinin en iyisi oldu ama yine de standart MLP'den daha kötü.
Ridge regresyon meta-model kullanan Stacking ensemble:
  Genel ortalama R² = 0.562, ortalama RMSE = %9.95, ortalama MAE = %6.34. Bu en kötü ensemble sonucu oldu.

## Slide 31: Sonuçlar

## Slide 32: Sonuçlar

## Slide 33: Özet akış

## Slide 34: Özet akış

## Slide 35: Çalışmanın kalan kısmında yapılacaklar
Geliştirilen derin öğrenme modelinin (R² = 0.863) endüstriyel uygulamaya dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
Bu kapsamda, ölçülen singaz kompozisyonundan biyoyağ bileşimini gerçek zamanlı olarak tahmin eden ters model, model öngörülü kontrol (Model Predictive Control - MPC) mimarisi içerisine entegre edilecektir.
Optimizasyon çalışmasında, karar değişkenleri olarak farklı kaynaklardan temin edilen biyoyağların karışım oranları (aromatik-zengin, asit-zengin, alkol-zengin vb. 30 farklı biyoyağ kompozisyonunun %0-100 aralığında harmanlanması) ile birlikte proses koşulları (reformer sıcaklığı 650-850°C, basınç 5-30 bar, buhar-karbon oranı 2-6) optimize edilecektir.

## Slide 36: Çalışmanın kalan kısmında yapılacaklar
Amaç fonksiyonu olarak hedeflenen hidrojen verimi maksimizasyonu, H2/CO oranının belirlenen hedef değere yaklaştırılması, CO2 emisyonunun minimize edilmesi ve hammadde maliyetinin düşürülmesi gibi çok amaçlı hedefler eşzamanlı olarak ele alınacaktır.
Genetik algoritma, parçacık sürü optimizasyonu veya Bayesian optimizasyon gibi meta-sezgisel yöntemler kullanılarak, makine öğrenmesi ile hesaplanacak olan biyoyağ karışımı için, istenilen singaz kalitesini üretecek işletme koşulları belirlenecektir.
Ayrıca, reaktör çıkışındaki anlık singaz ölçümlerinden yola çıkarak biyoyağ kompozisyonundaki sapmaların tespit edilmesi ve geri beslemeli düzeltme yapılması mümkün olacaktır.
Bu optimizasyon ve kontrol senaryosu hem hammadde kalite kontrolü hem de proses verimliliğinin eşzamanlı olarak artırılmasına olanak tanıyacaktır.

## Slide 37
Vaktiniz
ve ilginiz
için
teşekkürler
…
Orhun Uzdiyem
orhun.uzdiyem@gmail.com